## Slide 1: MATERI KULIAH ARSITEKTUR TROPIS
Topik
STRATEGI DALAM PERANCANGAN BANGUNAN TROPIS
oleh
Amin Sumadyo, ST.MT.

## Slide 2: Bandingkan kedua bangunan ini

## Slide 3: ASPEK IKLIM DALAM PERANCANGAN BANGUNAN TROPIS
MATAHARI :
Pembayangan
Pemanasan /pendinginan
Orientasi atap pemanasan
ANGIN :
Gerakan angin kawasan
Aliran udara dalam bangunan
Treatment udara sejuk
Distribusi/perataan/kecepatan udara interior
Pengarah angin/udara
Aliran udara vertikal dalam bangunan
CAHAYA :
Distribusi &kuantitas pencahayaan
Pencahayaan tanpa glare &panas
Karakter visual elemen bangunan

## Slide 4: ASPEK MIKRO IKLIM
Temperatur
Kelembaban udara
Kecepatan aliran udara
Radiasi matahari
Iluminansi langit
Kondisi akustik kawasan

## Slide 5: ASPEK IKLIM EKSTRIM TROPIS
Faktor ekstrim alam yang ikut mempengaruhi bangunan:
KONDENSASI
ANGIN /BADAI TROPIS
SERANGGA
GEMPA BUMI
PETIR

## Slide 6: METODA PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI BANGUNAN TROPIS
IDENTIFIKASI BANGUNAN TROPIS yang ditinjau berdasarkan kajian ASPEK IKLIM TROPIS
Bangunan yang dapat dikaji:
Bangunan tradisional
Bangunan tradisional vernakular
Bangunan vernakular tropis
Bangunan modern tropis
Bangunan kolonial
Pemukiman /desa tropis

## Slide 7: ASPEK IKLIM DALAM PERANCANGAN BANGUNAN
ASPEK IKLIM ASPEK PERENC DESAIN
MATAHARI - pembayangan - overhang, tritisan
- ketinggian massa bang
- pemanasan/pendinginan - pemilihan material
- bidang ternaungi/ekspos
- area beda temperatur
- orientasi atap pemanasan - orientasi massa bang
ANGIN - gerakan angin kawasan - jarak antar bangunan
- orientasi massa bang
- aliran udr dlm bangunan - penataan perabot
- banyak bukaan
- treatment udara sejuk - ground covering, vegetasi
- bidang air /penguapan
- landscape penaungan
- distribusi/perataan/kec - dimensi, penempatan,
udara interior & jarak bukaan
- aliran udara vertikal - pelobangan plafon
- desain void
- pengarah angin /udara - desain daun jendela
- penataan vegetasi

## Slide 8: ASPEK IKLIM DALAM PERANCANGAN BANGUNAN
ASPEK IKLIM ASPEK PERENC DESAIN
CAHAYA - distribusi &kuantitas - lebar ruangan
pencahayaan alami - dimensi bukaan
- ketinggian jendela
- pencahayaan tanpa glare - sun shading
& panas - hor/ver blind
- karakter visual elemen bang - desain /penempatan
lubang pencahayaan
- pengarah cahaya

## Slide 9: SELESAI
Sampai jumpa