## Slide 1
Notes: 1

## Slide 2
Bab 8: Mengkonfigurasi perangkat cisco
Networking Essentials
Notes: 2
Cisco Networking Academy Program
Networking Essentials
Chapter 8: Configuring Cisco Devices

## Slide 3
Chapter 8 - Sections & Objectives
8.1 Perangkat LAN Cisco
Jelaskan fitur dasar switch Cisco LAN.
8.2 Perangkat Internetworking
Jelaskan fitur router Cisco.
8.3 Menjelajahi Cisco IOS
Jelaskan bagaimana cara menggunakan Cisco IOS
8.4 Menggunakan Perintah Tampilan
Gunakan perintah umum untuk melihat status perangkat.
8.5 Mengkonfigurasi Jaringan Cisco
Membangun jaringan switch dan router
Notes: 3

## Slide 4
8.1 Perangkat LAN cisco
Notes: 4
Cisco Networking Academy Program
Networking Essentials
Chapter 8: Configuring Cisco Devices

## Slide 5
Perangkat LAN cisco Perangkat switch LAN dan Wireless
Sebuah switch itu digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di jaringan yang sama. Sebuah router itu digunakan untuk mengubungkan beberapa antar jaringan.
Ketika memilih switch untuk LAN tertentu, ada beberapa hal yang perlu dimengerti:jenis dan nomor port, kecepatan yang diperlukan, perluasan, dan bisa dikelola.
Cisco Catalyst 2960 Series Ethernet switches itu cocok untuk jaringan berskala kecil dan sedang. Mereka menyediakan konektivitas 10/100 Fast Ethernet dan 10/100/1000 Gigabit LAN Ethernet.
Notes: 5
8.1 – Cisco LAN Devices
8.1.1 – LAN Switches and Wireless Devices

## Slide 6
Perangkat LAN cisco Penghubungan ke Switch
Saat switch aktif, Power-On-Self-Test (POST) dimulai. Selamat POST, LED berkedip saat serangkaian tes menentukan bahwa switch itu berfungsi dengan baik. POST selesai saat LED SYST berkedip hijau dengan cepat. Jika switch gagal melakukan POST, LED SYST berubah menjadi berwarna kekuningan.
Manajemen out-of-band mengharuskan komputer terhubung langsung ke port konsol perangkat jaringan yang sedang dikonfigurasi. Gunakan manajemen in-band untuk memantau dan membuat perubahan konfigurasi ke perangkat jaringan melalui koneksi jaringan.
Sebuah perangkat cisco memuat 2 file berikut ke dalam RAM saat di-boot:
  IOS Image file
  Startup configuration file
Notes: 6
8.1 – Cisco LAN Devices
8.1.2 – Connecting to the Switch

## Slide 7
8.2 Perangkat Internetworking
Notes: 7
Cisco Networking Academy Program
Networking Essentials
Chapter 8: Configuring Cisco Devices

## Slide 8
Perangkat Internetworking Router Cisco
Semua router pada dasarnya adalah komputer. Ya seperti komputer, router memerlukan: sistem operasi (OS), central processing unit (CPU), random access memory (RAM), read-only memory (ROM), dan nonviolative random access memory (NVRAM).
Setiap router cisco memiliki komponen perangkat keras umum yang sama, dan koneksi-koneksi ini yaitu: port konsol, 2 interface LAN, dan slot enhanced high-speed WAN interface (EHWIC).
Notes: 8
8.2 – Internetworking Devices
8.2.1 – Cisco Routers

## Slide 9
Perangkat Internetworking Pemasangan Router
Ikuti tahapan-tahapan ini untuk menghidupkan sebuah router cisco:
  Pasang dan tempelkan chassis perangkat.
  Pasangkan external compact flash card.
  Sambungkan kabel daya.
  Konfigurasikan perangkat lunak emulasi terminal pada PC dan menghubungkan PC ke port konsol.
  Hidupkan router.
  Amati pesan startup di PC saat booting router.
Dua metode yang paling umum untuk mengakses ‘command line interface’ adalah konsol dan SSH.
Notes: 9
8.2 – Internetworking Devices
8.2.2 – Setting Up the Router

## Slide 10
8.3 Menjelajahi IOS Cisco
Notes: 10
Cisco Networking Academy Program
Networking Essentials
Chapter 8: Configuring Cisco Devices

## Slide 11
Menjelajahi IOS Cisco Mengarahkan IOS
‘Command line interface (CLI) adalah program berbasis teks yang memungkinkan masuk dan menjalankan perintah IOS Cisco untuk mengkonfigurasi, memantau, dan memelihara perangkat Cisco.
Untuk awalnya mengkonfigurasi perangkat Cisco, koneksi kosol harus dibuat.
Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco IOS memisahkan akses manajemen ke dalam dua mode perintah berikut: mode EXEC user dan mode EXEC privilleged.
Modus konfigurasi global diidentifikasi dengan sebuah prompt yang diakhiri dengan (config)# setelah nama perangkat, seperti Switch(config)#.
Notes: 11
8.3 – Exploring the Cisco IOS
8.3.1 – Navigate the IOS

## Slide 12
Menjelajahi IOS Cisco Struktur Perintah (command)
Sintaks umum untuk sebuah perintah adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai:
  Keyword - sebuah parameter spesifik yang ditentukan dalamsistem operasi (pada gambar, protokol IP)
  Argument - tidak ditentukan; nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna (pada gambar, 192.168.10.5)
ping ip-address – perintahnya adalah ping dan argumen yang ditetapkan pengguna adalah ip-address dari perangkat tujuan.
traceroute ip-address – perintahnya adalah traceroute dan argumen yang ditetapkan pengguna adalah ip-address dari perangkat tujuan.
IOS Cisco itu memiliki dua bantuan sensitif konteks dan cek sintaks perintah.
Perintah dan kata kunci dapat dipersingkat menjadi jumlah karakter minimum yang mengidentifikasi pilihan yang unik.
Notes: 12
8.3 – Exploring the Cisco IOS
8.3.2 – The Command Structure

## Slide 13
8.4 Menggunakan Perintah ‘show’
Notes: 13
Cisco Networking Academy Program
Networking Essentials
Chapter 8: Configuring Cisco Devices

## Slide 14
Menggunakan Perintah ‘show’ Melihat Informasi Perangkat
Untuk memverifikasi dan mengatasi masalah pengoperasian jaringan, periksa pengoperasian perangkat menggunakan perintah ‘show’:
  show running-config
  show interfaces
  show arp
  show ip route
  show protocols
  show version
Jika anda login ke router atau switch secara ‘remote’, perintah ‘show version’ adalah sarana yang sangat baik untuk menemukan informasi ringkasan yang mudah didapat dengan mudah tentang perangkat tertentu yang anda gunakan untuk terhubung.
Notes: 14
8.4 – Using Show Commands
8.4.1 – Viewing Device Information

## Slide 15
8.5 Mengonfigurasi Sebuah Jaringan Cisco
Notes: 15
Cisco Networking Academy Program
Networking Essentials
Chapter 8: Configuring Cisco Devices

## Slide 16
Mengonfigurasi Sebuah Jaringan Cisco Dasar Konfigurasi Switch
Konfigurasi nama perangkat.
Mengamankan mode EXEC user.
Mengamankan akses remote Telnet/SSH.
Mengamankan mode EXEC privilleged.
Mengamankan seluruh kata sandi di file konfigurasi.
Menyediakan notifikasi legal
Menyimpan konfigurasi
Notes: 16
8.5 – Configuring a Cisco Network
8.5.1 – Basic Switch Configuration

## Slide 17
Mengonfigurasi Sebuah Jaringan Cisco Dasar Konfigurasi Router
Konfigurasi nama perangkat.
Mengamankan mode EXEC user.
Mengamankan akses remote Telnet/SSH.
Mengamankan mode EXEC privilleged.
Mengamankan seluruh kata sandi di file konfigurasi.
Menyediakan notifikasi legal
Menyimpan konfigurasi
Notes: 17
8.5 – Configuring a Cisco Network
8.5.2 – Basic Router Configuration Steps

## Slide 18
Mengonfigurasi Sebuah Jaringan Cisco Dasar Konfigurasi Router (Cont.)
Mengonfigurasi interface:
  interface type-and-number
  description description-text
  ip address ipv4-address subnet-mask
  no shutdown
Salah satu perintah yang paling berguna untuk memverifikasi konfigurasi interface adalah perintah show ip interface brief. Output menampilkan semua interface, alamat IPv4, dan statusnya saat ini. Interface yang dikonfigurasi dan terhubung harus menampilkan status “up” dan Protocol “up”.
Perintah verifikasi interface lainnya meliputi:
show ip route - Menampilkan isi tabel routing IPv4 yang tersimpan dalam RAM.
show interfaces - Menampilkan statistik untuk semua interface pada perangkat.
show ip interface - Menampilkan statistik untuk semua interface pada router.
Notes: 18
8.5 – Configuring a Cisco Network
8.5.2 – Basic Router Configuration Steps

## Slide 19
Mengonfigurasi Jaringan Cisco Mengamankan Perangkat
Sebagai praktik yang baik, gunakan kata sandi otentikasi yang berbeda untuk masing-masing tingkat akses ini.
Menyetting kata sandi untuk akses koneksi konsol dilakukan dalam mode global configuration. Perintah ini mencegah pengguna yang tidak sah mengakses mode user dari port konsol.
  Switch(config)# line console 0
  Switch(config)# password [password]
  Switch(config)# login
Notes: 19
8.5 – Configuring a Cisco Network
8.5.3 – Securing the Devices

## Slide 20
Mengonfigurasi Sebuah Jaringan Cisco Mengamankan Perangkat (Cont.)
Memverifikasi support SSH.
Mengonfigurasi IP domain.
Melakukan ‘Generate RSA key pairs.’
Mengonfigurasi otentikasi pengguna.
Mengonfigurasi ‘line vty’.
Mengaktifkan SSH versi 2.
Notes: 20
8.5 – Configuring a Cisco Network
8.5.3 – Securing the Devices

## Slide 21
Mengonfigurasi Sebuah Jaringan Cisco Mengamankan Perangkat (Cont.)
Untuk menampilkan versi dan data konfigurasi untuk SSH pada perangkat yang anda konfigurasikan sebagai server SSH, gunakan perintah show ip ssh.
Notes: 21
8.5 – Configuring a Cisco Network
8.5.3 – Securing the Devices

## Slide 22
Mengonfigurasi Sebuah Jaringan Cisco Menghubungkan Switch ke Router
Alamat default gateway umumnya adalah alamat interface router yang terhubung ke jaringan lokal host. Alamat IP perangkat host dan alamat interface router harus berada dalam jaringan yang sama.
Untuk mengonfigurasi default gateway pada sebuah switch, gunakan perintah ip default-gateway pada ‘global configuration’. Alamat IP yang dikonfigurasi adalah interface router dari switch yang terhubung.
Notes: 22
8.5 – Configuring a Cisco Network
8.5.4 – Connecting the Switch to the Router.\

## Slide 23
Notes: 23